ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

Аппарат для лечения диадинамическими токами

и гальванизации     «Тонус ДТГ»

Аппарат «Тонус ДТГ» предназначен для лечения различных нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц, возникших в результате растяжений, травм, а также подострого и острого периатрита плеча, люмбаго, ишиалгии, гастроптоза, невралгии, парезов, невралгических радикулитов, невритов и др.

В аппарате также имеется функция гальванизации  для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями и проведения лекарственного электрофореза в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля.

Аппарат «Тонус ДТГ» представляет собой источник непрерывного импульсного тока синусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания и спада амплитуды.

Генерируемые аппаратом токи обладают болеутоляющим действием, а также вазомоторной активностью, способной рассасывать отечности.

Аппарат соответствует второму классу защиты и эксплуатируется без заземляющего провода, что обеспечивает полную безопасность пациента и обслуживающего персонала.

Метод гальванизации заключается в воздействии на ту или иную область организма постоянным током относительно небольшой силы. Ток от источника подводится к месту воздействия с помощью проводов и электродов, накладываемых на поверхность тела. Движение в растворах, под действием электрически заряженных частиц используется в электротерапии для введения в организм лекарственных веществ.

Аппарат снабжен электронным блокирующим устройством, которое исключает появление тока в цепи пациента, если ручка регулятора установлена не в нулевое положение: при включении аппарата; переключений режимов работы; переключений диапазонов тока, что исключает появление острых болевых ощущений в процессе проведения процедуры и позволяет плавно с минимальной величины устанавливать ток в цепи пациента.

В аппарате имеется встроенный таймер. По истечении установленного времени выполнение процедуры прекращается автоматически и подается звуковой сигнал.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение (диапазон) |
| --- | --- |
| Питание от сети переменного тока: - напряжением - частотой | 220 В 50 Гц |
| Мощность, потребляемая из сети, не более | 60 В(А |
| Частота синусоидальных импульсов | 50 или 100 Гц |
| Число видов тока | 7 |
| Число рабочих электродов для гальванизации | 12 шт. |
| Максимальный ток в цепи пациента при воздействии диадинамическими токами | 50 мА |
| Максимальный ток в цепи пациента при гальванизации | 50 мА |
| Диапазоны регулировки тока при гальванизации | 0-5 мА и 0-50 мА |
| Таймер длительности процедуры | 0-99 мин |
| Габаритные размеры | 308х280х130 мм |
| Масса, не более | 3,5 кг |

По желанию заказчика аппарат «Тонус ДТГ» комплектуется полным набором  углетканевых электродов  для гальванизации и электрофореза (воротник по Щербаку, полумаска Бергонье, ушной, грудной, горловой, прямоугольные различных типоразмеров), а также свинцовых электродов.

НДС не облагается.